## Slide 1
３． ②産業分野を対象としたスマートセンサの開発
  ②-(1) 設備の異常を検出する省電力型ガスセンサの開発（富士電機）
  ②-(2) 工場内の温度分布を非接触で計測する低消費電力な
  赤外線アレーセンサの開発（オムロン）
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
（ＮＭＥＭＳ／株式会社鷺宮製作所）
③-(1) 出力500μWのための高効率振動発電素子の開発
（静岡大学、鷺宮製作所、東京大学（再委託））
③-(2) 微小加速度領域での振動発電を可能にする機構開発
（鷺宮製作所、東京大学（再委託））
③-(3) エレクトレット形成方法の確立（静岡大学）
③-(4) 無線センサ端末の運用に適した高速充電技術（鷺宮製作所）
③-(5) 極低周波発電技術開発（鷺宮製作所、電力中央研究所（再委託）
③-(6) 量産化プロセスの調査(マイクロマシンセンター)
報告担当：サブプロジェクトリーダー 年吉 洋
（東京大学生産技術研究所 教授）
（２）各研究開発テーマの今年度実施計画
及び進捗報告 （1～2月度）

## Slide 2
ＤＢ
分析・管理
クラウド
従来比100倍の
有価情報を取得
稼動状況
保守状況
工程品質
仕掛状態
・・・
経営情報として
フィードバック
学習型スマートコンセントレータ
の開発（日立製作所）
学習
支援
産業モニタリングシステム実証
（東京電力ホールディングス、日立製作所）
産業向けスマートセンサ
省電力ガスセンサ（富士電機）、
赤外線アレーセンサ（オムロン）
微小振動で高出力可能な自立電源（鷺宮製作所、静岡大学、マイクロマシンセンター、再委託【東京大学、電力中央研究所】）
低電力無線モジュール（ローム）
スマートセンシングフロントエンド
回路（日立製作所）
スマートセンサ端末要素技術開発
スマートセンサ端末
の開発（ローム）
測定対象と環境を学習・判断し
測定パラメータに自動反映
測定データ
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 3
【1.開発最終目標（平成32年度）】
【2.開発中間目標（平成30年度）】
発電電力500µW以上、サイズ24mm□相当以下の発電素子を実現し、サンプル供給を開
始する。
＜目標設定理由＞
モータ、配管等の産業インフラでの環境発電の代表的な数値として、環境振動周波数50
~100Hz、加速度0.15Gを前提として設定。また、振動発電の市販品のサイズを超えない大
きさで設定。また、平成31年度以降、社会実装に向けた振動発電のサンプルを供給する必
要があるため。
実用信頼性の確保、推定動作寿命10年以上
＜目標設定理由＞実用レベルの信頼性を確保すると同時に、安定供給をするため。
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 4
【本年度目標と目標達成に向けた取り組み（平成28年度）】
a)目標：
目標とする振動環境情報(振動周波数，加速度)及び振動発電デバイスの仕様決定．
・取り組み内容：
〜 12月：文献調査等
〜 3月：東電等の現場環境ヒヤリング・振動波形取得
3月：ターゲットとする仕様の決定(東電コンプレッサ)
b) 目標：
振動源と発電素子とのインターポーザの設計案抽出
・取り組み内容：
〜12月：文献調査，特許調査等
1月：シミュレーション解析
〜 3月：設計仕様の決定
c) 目標：
ランプアニールシステムの構築
・取り組み内容：
〜11月：ランプ加熱の有効性の確認
〜 3月：システムの構築（マイクロスコープ以外）
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 5
開発項目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 目標
振動発電デバイスの目標仕様を決定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月末
インターポーザの設計案抽出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月末
ランプアニ ールシステムの構築 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3月末
学会発表・調査 特許出願 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
文献調査・ヒアリング
計測器・
評価機器選定
環境測定
評価
仕様決定
文献調査
特許調査
シミュレーション解析・評価
仕様決定
Energy harvesting 2016 USA で最新動向調査
IEEE Sensors 2016で振動発電の最新技術動向調査
Power MEMS2016振動発電の最新技術動向調査
有効性の確認
加熱システム構築
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
本年度計画 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 6
製品名：半密閉型コンプレッサ
メーカ：三菱電機
圧縮機：半密閉型
型 式：FA-2LST
電 源：三相200V/3.7KW
上段：コンプレッサNo.2(故障)
下段：コンプレッサNo.1(正常稼働)
② 電源BOX
④ 固定足
① ファン
⑥ トランス
⑤
フレーム
コンプレッサ および トランスの計測部位（6ヶ所）
③
軸受
測定機器
IMV社 カードバイブロ Air2(VM-2012)
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 7
装置 | 状態 | 部位 | 方向 | 加速度 [G] |  | FFT解析 | 
 |  |  |  | ﾋﾟｰｸ | RMS | ﾋﾟ-ｸ周波数[Hz] | ﾋﾟｰｸ値[V]
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻNo.1 | 稼働 | 軸受 | 垂直 | 0.56 | 0.17 | 24.9 | 1.75
 |  |  | 水平 | 0.24 | 0.08 | 299.9 | 0.63
 |  |  | 軸 | 0.19 | 0.06 | 707.4 | 0.51
 |  | 固定足 | 垂直 | 0.87 | 0.34 | 48.8 | 3.78
 |  |  | 水平 | 1.12 | 0.50 | 48.8 | 5.31
 |  |  | 軸 | 1.05 | 0.32 | 48.7 | 3.00
 |  | 電源BOX | 垂直 | 0.34 | 0.11 | 194.8 | 0.90
 |  |  | 水平 | 0.38 | 0.14 | 24.4 | 1.58
 |  |  | 軸 | 0.92 | 0.35 | 48.7 | 2.75
 |  | ファン | 垂直 | 0.15 | 0.04 | 24.3 | 0.41
 |  |  | 水平 | 0.11 | 0.03 | 48.7 | 0.25
 |  |  | 軸 | 0.20 | 0.06 | 48.7 | 0.52
振動計測結果
RMS値で0.15G以上
振動計測結果 計測日時：2017/1/13 13：30-16：10
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 8
装置 | 状態 | 部位 | 方向 | 加速度 [G] |  | FFT解析 | 
 |  |  |  | ﾋﾟｰｸ | RMS | ﾋﾟ-ｸ周波数[Hz] | ﾋﾟ-ｸ値[V]
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻNo.2 | 稼働 | 軸受 | 垂直 | 0.65 | - | 24.6 | 0.72
ﾌﾚｰﾑ | 稼働 |  | 水平 | 0.12 | 0.03 | 97.4 | 0.19
ﾄﾗﾝｽ | 稼働 |  | 垂直 | 0.06 | 0.02 | 100.1 | 0.20
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻNo.1 | 静止 | 軸受 | 垂直 | 0.01 | 0.00 | 16.8 | 0.00
 |  |  | 水平 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.00
 |  |  | 軸 | 0.01 | 0.00 | 10.8 | 0.00
ﾌﾚｰﾑ | 静止 | - | 水平 | 0.02 | 0.00 | 100.1 | 0.03
ﾄﾗﾝｽ | 静止 | - | 垂直 | 0.07 | 0.03 | 400.3 | 0.25
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 9
振動計測結果の詳細
振幅 [V]
周波数 [Hz]
48.7Hz
電源BOX（軸方向）
加速度 [G]
時間 [s]
振幅 [V]
24.9Hz
周波数 [Hz]
軸受（垂直）
加速度 [G]
時間 [s]
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 10
振動計測結果
固定足（垂直）
時間 [s]
加速度 [G]
48.8Hz
振幅 [V]
周波数 [Hz]
加速度 [G]
固定足（水平）
振幅 [V]
周波数 [Hz]
48.8Hz
時間 [s]
加速度 [G]
固定足（軸方向）
振幅 [V]
周波数 [Hz]
48.7Hz
時間 [s]
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 11
コンプレッサNo.2の固定足（軸方向）
元来故障機として稼働させてなく、急遽稼働させたが、10分程で停止
時間 [s]
加速度 [G]
24.6Hz
振幅 [V]
周波数 [Hz]
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 12
発電デバイスサイズ 20mm□
従来利用できなかった
領域で発電が可能
〔従来〕
〔本テーマ〕
ウエハレベル
真空パッケージ
MEMS
微細電極構造
インターポーザ
広帯域・振幅増幅
高イオン
電荷密度
エレクトレット
振動加速度 (G)
10
1
0.1
0.01
1
10
100
1k
振動周波数 (Hz)
コンプレッサー
ロボット
アーム
ＦＡ装置
ダクト
配管
送風機
従来の500µW限界
振動加速度 (G)
10
1
0.1
0.01
1
10
100
1k
振動周波数 (Hz)
コンプレッサー
ロボット
アーム
ＦＡ装置
ダクト
配管
送風機
本研究の500µW限界
発電デバイスサイズ 20mm□
産業用途において、モーターやコンプレッサー等の振動環境において、振動発電デバイスの機械から電気へのエネルギー変換効率を飛躍的に高め、従来活用できていなかった低周波数、低加速度の振動環境でも使える自立電源を実現する。
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
進捗トピックス(インターポーザ） 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 13
発電器
機械的ストッパー
振動子
質量部
双安定
電極
縞状の電極による引力で 双安定ポテンシャルを生成
MEMSバネ
右側
発電電極
左側
発電電極
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
双安定ばねを組み込んだエレクトレット 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 14
静電気的減衰力を線形近似
回路での電圧の位相遅れを考慮
ダイナミクスを決定するパラメータを抽出した近似モデル
線形バネ
双安定機構
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
双安定ばね近似モデルの構築 担当：株式会社鷺宮製作所
Notes: 上記のモデリングは複雑，パラメータと挙動の関係性が不明⇨挙動を理解しやすいモデルを構築することにより統一的な設計指針が得られる．
静電気的減衰力を速度に線形と近似し，それに発電回路において生ずる位相遅れを考慮した修正を加えることで，ダイナミクスを決定するパラメータを抽出した近似モデルを構築．
オリジナルである一次元電場モデルと精度よく一致．

## Slide 15
静電気的減衰力を線形近似
回路での電圧の位相遅れを考慮
ダイナミクスを決定するパラメータを抽出した近似モデル
線形バネ
双安定機構
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
双安定ばね近似モデルの構築 担当：株式会社鷺宮製作所
Notes: 上記のモデリングは複雑，パラメータと挙動の関係性が不明⇨挙動を理解しやすいモデルを構築することにより統一的な設計指針が得られる．
静電気的減衰力を速度に線形と近似し，それに発電回路において生ずる位相遅れを考慮した修正を加えることで，ダイナミクスを決定するパラメータを抽出した近似モデルを構築．
オリジナルである一次元電場モデルと精度よく一致．

## Slide 16
無次元化表現により，広帯域化の条件を解明
広帯域化現象
支配的
パラメータ
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
双安定機構のダイナミクスの解明 担当：株式会社鷺宮製作所
Notes: 上記のモデリングは複雑，パラメータと挙動の関係性が不明⇨挙動を理解しやすいモデルを構築することにより統一的な設計指針が得られる．
機械的・静電気的減衰比と無次元化した外部加振力の関係性で表現できる．
定性的には，機械的・静電気的ダンピング力を振動子の最大振幅を与える値より大きくすることで，広帯域化がなされる．

## Slide 17
パラメータ | 
発電電極数 | 900 pairs
振動子の質量 | 14 mg
バネ定数 | 8.39 N/m
双安定電極数 | 300 pairs
ホワイトノイズ加振において
2倍の3 dBバンド幅
Up sweep
Down sweep
acc. 1 g
無次元化による広帯域化
条件をもとにパラメータを設定
双安定機構による広帯域化を確認
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
モノリシックデバイスのパラメータ設計 担当：株式会社鷺宮製作所
Notes: 無次元化によって導いた広帯域化条件をもとに以下のように設計パラメータを決定し，数値解析を行った．
電力の周波数特性．双安定機構を用いた場合には，周波数ダウンスイープにおいて低周波数側に帯域が広がるヒステリシスを確認．
ホワイトノイズによる加振を行った際の出力電圧のパワースペクトル．双安定機構を用いた場合には2倍の3 dBバンド幅．
双安定機構により広帯域化が可能であることを示した．

## Slide 18
発電器は単振動，高Ｑ値
双安定性を持つインターポーザで広帯域化
広帯域化のための指針は獲得済み
双安定性を発現させるための原理としては，エレクトレット，磁力，ばね力などを検討して決定
寸法は発電器と同じ寸法以下，厚さは1-2 mm程度を想定
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
インターポーザへの指針 担当：株式会社鷺宮製作所

## Slide 19
進捗
今後の予定
・東電経営技術戦略研究所内冷却用コンプレッサの振動波形取得及び解析
・加熱システムに使用する治具の作製
・東電経営技術戦略研究所内冷却用コンプレッサ向け振動発電デバイスの仕様決定
・マイクロスコープを除く試験用加熱システム組立
発電器は単振動，高Ｑ値
双安定性を持つインターボーザーで広帯域化
広帯域化のための指針は獲得済み
双安定性を発現させるための原理としては，エレクトレット，磁力，ばね力などを検討して決定
寸法は発電器と同じ寸法以下，厚さは1-2 mm程度を想定
③産業分野における微小振動で連続的な高出力可能な自立電源の開発
まとめ 担当：株式会社鷺宮製作所